Шиномонтажный станок модели

ES-3923A

Инструкция по эксплуатации

Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией перед началом эксплуатации!

ОГЛАВЛЕНИЕ						      			                 СТР.

- Введение 												3

- Расположение предупреждающих знаков							3

- Технические характеристики 									3

- Транспортировка 										4

- Распаковка 											4

- Требования к рабочему месту 									4

- Размещение и монтаж		 								4

- Подключение к сети электропитания и системе подачи сжатого воздуха			5

- Рабочие инструкции										5

9.1 Разбортовка шины 										6

9.2 Крепление колеса на станке и демонтаж шины						6

9.3 Монтаж шины 										7

10. Информация о приспособлении «Третья рука»						7

10.1 Основные узлы и детали 									7

11. Накачка шины											8

12. Накачка бескамерной шины системой «взрывной накачки»				9

12.1 Устройство «взрывной накачки» 								9

12.2 Шины с камерой										9

12.3 Бескамерные шины										9

13. Перемещение станка									         10

14. Техническое обслуживание 								         10

15. Таблица поиска и устранения неисправностей 					          12

16. Деталировка шиномонтажного станка						          13

17. Электросхема 								          		          31

18. Схема подачи сжатого воздуха					                      		          31

Шиномонтажный станок

Предупреждение

В данной инструкции содержится важная информация о шиномонтажном станке. Следует внимательно ознакомиться с ней перед установкой и работой на станке в целях безопасной эксплуатации и правильного выполнения технического обслуживания. Хранить инструкцию в надёжном месте, чтобы при необходимости к ней обращаться.

1. Введение

Область применения: полуавтоматический шиномонтажный станок предназначен для демонтажа/монтажа шин.

Внимание! Станок использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственность за последствия неправильной эксплуатации оборудования и не соблюдение требований безопасности.

Требования безопасности

К работе на станке допускается только квалифицированный персонал, который прошел специальное обучение. Запрещено вносить любые изменения в конструкцию станка без письменного разрешения производителя, так как это может повлечь за собой неисправность или поломку оборудования и, как следствие, потерю гарантийных обязательств.  В случае неисправности каких-либо деталей, необходимо заменить их в соответствии со списком запасных частей (см. приложение).  (Внимание! Срок гарантии истекает через год после покупки шиномонтажного станка).

Все работы по электрическому подключению должны выполняться специалистом!

2. Расположение предупреждающих знаков

01 Не класть руки под монтажную головку в процессе выполнения работы.

02 Не касаться зажимных кулачков во время работы.

03 Не касаться борта шины при демонтаже.

04 Обеспечить надежное заземление станка.

05 Не стоять между рукояткой устройства отрыва борта шины и корпусом станка во время работы.

06 Предупреждения.

Запрещено заклеивать предупреждающие знаки. При необходимости следует нанести новые предупреждающие знаки.

3. Технические характеристики

Диаметр колесного диска (фиксация снаружи)                           	12”-21”
Диаметр колесного диска (фиксация внутри) 	13”-25”

Макс. диаметр колеса 							1143 мм

Максимальная ширина обода колеса 					305 мм

Рабочее давление 								8-10 бар

Источник электропитания 		     		/ 220 В (1 фаза) /380 В (3 фазы)

Мощность электродвигателя 			    0,75 кВт/1,1кВт

Максимальный момент вращения поворотного стола 		           1078 Н×м  
Габаритные размеры 	     					корпус: 96×76×93 см,

Уровень шума 								<70 дБ

Замечание:

Размеры указаны для стальных колесных дисков.

4. Транспортировка

При перевозке станка следует использовать вилочный погрузчик. Установить вилы погрузчика, как показано на рис 1.

5. Распаковка

Извлечь гвозди пассатижами, распаковать картонную коробку и снять пластиковую крышку. Проверить комплектность станка.  При отсутствии каких-либо деталей, следует обратиться к производителю или поставщику.

6. Требования к рабочему месту

Выбрать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности. Подключить электропитание станка и подвести сжатый воздух, как указано в данной инструкции. Рабочее место должно хорошо проветриваться, установить станок на достаточном расстоянии от стен, как показано на рис.2. При установке на открытом воздухе необходимо закрепить над станком навес для защиты от дождя и солнечных лучей.

Предупреждение: нельзя эксплуатировать станок с электродвигателем во взрывоопасной атмосфере.

7. Размещение и монтаж

1) Открутить гайки на раме, установить станок на рабочее место, проверив горизонтальный уровень. Закрепить станок к полу с помощью анкерных болтов. Проверить, что система имеет надежное  электрическое заземление. Предотвратить опасность смещения станка (скользкий пол).

2) Открутить гайку А на корпусе В, как показано на рис. 3. Поднять колонну С, установить ее на корпус станка, закрутив гайку А на болт, размещенный в корпусе В. Затянуть крепление с усилием. См. рис. 3.

8. Подключение к сети электропитания и системе подачи сжатого воздуха

Предупреждение: перед выполнением электрического подключения проверить, что напряжение сети соответствует указанному на табличке станка.

Предупреждение: все работы по подключению станка должны выполняться специалистом.

Подключить станок к системе подачи сжатого воздуха, для подключения к воздушной магистрали необходимо использовать штуцер, расположенный в задней части станка.

Станок должен быть надежно заземлен.

Станок должен оснащаться устройством защитного отключения, рассчитанным на 30A.

Внимание: станок не оснащен сетевой вилкой, пользователю необходимо установить вилку самостоятельно (16А) или подключить станок напрямую к электросети с учетом вышеупомянутых требований.

9. Рабочие инструкции

Педаль  управления вращением поворотного стола (Z)

Педаль управления зажимным устройством (V)

Педаль управления устройством отрыва борта (U)

Педаль управления устройством «взрывной накачки» (B)

1) Нажать педаль управления вращением поворотного стола (Z), стол  должен повернуться по часовой стрелке. Поднять педаль, стол должен повернуться против часовой стрелки.

2) Нажать педаль устройства отрыва борта (U), лопатка устройства перемещается внутрь, отпустить педаль устройства отрыва борта, лопатка устройства возвращается в первоначальное положение.

3) Нажать педаль (V), чтобы раскрыть зажимные кулачки (G), после повторного нажатия кулачки сводятся (закрываются). Если педаль занимает среднее положение, кулачки не перемещаются.

4) Нажать педаль (В), производится сильная подача воздуха для быстрой накачки шины. Отпустить эту педаль, чтобы остановить подачу воздуха (перед тестированием следует ознакомиться с соответствующими предупреждениями и инструкциями по безопасности).

Рис. 4

На станке выполняются три типа операций:

1) Разбортовка шины

2) Демонтаж шины

3) Монтаж шины

Внимание: перед проведением любых видов работ, следует одеть защитные очки, головной убор и обувь с противоскользящей подошвой. Запрещено носить широкополую одежду. Полностью выпустить воздух из шины и снять все балансировочные грузы с обода колеса.

9.1. Разбортовка шины

Выпустить весь воздух из шины, вывернув золотник.

Установить шину напротив резинового буфера. Установить лопатку рядом с бортом шины в 10 мм от края обода, как показано на рис.5.

Внимание. Лопатка должна находиться напротив борта шины.

Нажать педаль (U) и прижать борт шины лопаткой. Повторно выполнить указанные выше операции при других положениях шины, с обеих сторон колеса, пока борт полностью не сойдет с обода колеса.

9.2. Крепление колеса на станке и демонтаж шины                                        Рис.5

Удалить все балансировочные грузы с обода колеса.

Смазать борт шины.

При отсутствии смазки шина может получить повреждение.

а - Закрепить колесо снаружи

Нажать педаль управления зажимными кулачками в половину хода (V), установить колесо на поворотном столе, нажать педаль (V), пока колесо не будет надежно зафиксировано кулачками.

b - Закрепить колесо изнутри

Нажать педаль управления зажимными кулачками (G), чтобы свести их. Установить колесо на поворотный стол и нажать педаль управления зажимными кулачками (V), чтобы зафиксировать колесо на столе.

Предупреждение: убедиться в надежном креплении колеса на поворотном столе.

Опустить вертикальную направляющую (M), чтобы монтажная головка (I) оказалась над ободом колеса.  Зафиксировать вертикальную направляющую в этом положении с помощью рукоятки блокировки. Монтажная головка автоматически поднимается над закраиной обода на 2-3 мм. Вставить монтажную лопатку (T) между бортом шины и передней частью монтажной головки (I), подцепить борт шины на монтажную головку, как показано на рис. 6.

Удерживая монтажную лопатку (T), как показано на рис.6, повернуть стол по часовой стрелке нажатием на педаль (Z). Закончить операцию после полного отделения борта шины. Повторить эту операцию для другой части покрышки. Снять шину с диска колеса.

Внимание: цепи, браслеты, широкополая одежда и т.п. могут попасть в подвижные части станка и травмировать оператора.

9.3 Монтаж шины

Внимание. Проверить соответствие размеров обода и шины, чтобы предотвратить разрыв шины во время накачивания и установки.

Смазать борт шины и обод колеса смазкой, рекомендованной производителем. Установить колесо на станок.

Внимание: не касаться обода колеса руками в момент его крепления на станке во избежание получения травм.

Заблокировать вертикальную направляющую. Положить шину на обод, приподняв ее левую сторону, чтобы борт проходил под углом к монтажной головке.  Надавить на борт шины руками или прижимным роликом. Затем, нажать педаль (Z), стол начнет вращаться по часовой стрелке. После посадки шины на обод завершить выполнение данной операции.

Повторить указанную процедуру для другой части покрышки (рис. 7).

10. Информация о приспособлении «Третья рука»

Установка «Третья рука» является дополнительным приспособлением шиномонтажного станка и применяется для облегчения монтажа и демонтажа шин.

10.1 Основные узлы и детали

Рис. 8 				Рис.9 				    Рис.10

А- поворотный рычаг

В- малый рычаг приспособления

С-прижимной ролик С

D-рукоятка подъема ролика

F-выключатель разблокировки приспособления «третья рука» 
G-прижимной ролик

При монтаже/демонтаже широкопрофильных шин возникают сложности, для облегчения этой работы можно воспользоваться приспособлением «третья рука». Этим приспособлением можно пользоваться и при работе со стандартными шинами.

а. Крепление колеса на станке

Провести разбортовку колеса, как указано в руководстве.

Диск колеса может получить повреждения, если воздействовать на него приспособлением «третья рука» с излишним усилием. Поэтому целесообразно закрепить колесо на станке снаружи. Отпустить педаль, чтобы раскрыть зажимные кулачки. Установить колесо на поворотный стол, нажать педаль, чтобы свести кулачки для крепления колеса.

b. Демонтаж шины

1. Надавить прижимным роликом С, G на борт шины (3 см), смазать борт по окружности, нажать педаль, стол начнет вращение и борт будет отрываться от обода колеса. Поднять прижимной ролик С, G (рис.9).

2. Подвести монтажную головку к верхнему борту шины, примерно в 2-3 мм от края обода, нажать  на рукоятку блокировки (К, рис. 4), чтобы зафиксировать вертикальную направляющую. Зафиксировать шестигранный рычаг винтом на колонне.

3. Прижать шину монтажной головкой. Вставить монтажную лопатку (N) в зазор между ободом колеса и бортом шины. Вытянуть борт и зацепить его на монтажную головку. Вручную повернуть прижимной ролик С внутрь, нажать рукоятку D, чтобы прижать ролик С к шине, обеспечив зазор между ободом колеса и монтажной головкой в 3-5мм во избежание повреждения колесного диска. Повернуть рабочий стол станка и выполнить демонтаж верхнего борта шины (рис. 11).

4. Нажать рукоятку D, чтобы поднять ролик C  и G. Нажать на выключатель F и разблокировать прижимное приспособление. Вставить монтажную лопатку в шину рядом с монтажной головкой под шиной, приподнять шину и поворачивать стол для полного демонтажа нижнего борта шины.

с. Монтаж шины

1. Смазать оба борта шины, отрегулировать высоту монтажной головки.  Положить шину на обод, приподняв ее левую сторону, чтобы борт проходил под углом к монтажной головке. Повернуть стол, чтобы установить нижний борт с помощью монтажной головки.

2. Надавить на верхний борт прижимным роликом, установить прижимное приспособление над шиной. Нажать педаль, стол начнет вращение вместе с прижимным приспособлением. Монтаж шины на обод колеса выполнен (рис. 12).

Предупреждение!

Следует смазать борт шины для ее защиты от повреждений.

Не касаться руками прижимных роликов С и G!

11. Накачка шины

Предупреждение:

При выполнении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как разрыв шины может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Поэтому не следует пренебрегать мерами безопасности.

Шина может лопнуть в случаях, когда:

1) колесный диск и шина имеют разные размеры;

2) шина или колесный диск повреждены;

3) давление в шине превышает максимальное значение, рекомендованное производителем;

4) не соблюдаются меры безопасности.

Порядок выполнения работ:

1) Открутить колпачок вентиля;

2) Закрепить пистолет с манометром на вентиле. Убедиться в том, что пистолет надежно закреплен на вентиле.

3) Проверить соответствие размеров шины и колесного диска.

4) Смазать борта шины с обеих сторон колеса.

5) Накачивать колесо с перерывами и проверять показания манометра, установку шины на диске колеса. Для накачивания шин с дисками сложного профиля необходимы специальные операции (рис. 13).

6) После достижения требуемого давления, отсоединить пистолет от вентиля и закрутить колпачок.

Внимание. Если требуется накачать шину более высоким давлением, чем выше 3,5 атм. (50 фунтов /дюйм2), необходимо снять колесо с шиномонтажного станка и поместить в специальную защитную клетку. Нельзя накачивать шину давлением выше установленного производителем значения.

12. Накачка бескамерной шины системой «взрывной накачки»

12.1 Устройство «взрывной накачки»

Замечание. Убедиться в том, что станок подключен к системе подачи сжатого воздуха.

Перед выполнением работы следует проверить исправность работы устройства:

-Нажать педаль в половину хода (положение 1, рис 14). В пистолет для накачки шин начнет поступать воздух.

-Нажать педаль до упора (положение 2, рис 14). Сильный поток воздуха начнет поступать из отверстий в направляющих зажимных кулачков. Рис 15. Борт шины под давлением воздуха прижмется к ободу колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: ШИНА МОЖЕТ ЛОПНУТЬ, ЕСЛИ:

а. Диаметр колеса не соответствует размеру шины.

b. Обод колеса или шина повреждены.

с. Если при монтаже превышено рекомендованное производителем значение давления.

d. Оператор не соблюдает мер безопасности.

12.2 Шины с камерой

а. Открутить золотник вентиля.

b. Закрепить пистолет для накачки шины на вентиле.

с. Проверить соответствие размеров шины и колесного диска.

d. При необходимости смазать колесный диск и шину.

d. Нажать педаль в половину хода, чтобы накачивать колесо.

е. Периодически отпускать педаль для проверки давления по манометру.

Если давление превышает установленное производителем значение, следует нажать кнопку под манометром, чтобы постепенно снизить давление в шине до требуемого значения.

12.3 Бескамерные шины

Примечание. Бескамерную шину следует накачивать под сильным давлением, колесо необходимо закрепить на станке изнутри.

а. Открутить золотник клапана.

b. Закрепить пистолет для накачки шины на вентиле.

с. Проверить соответствие размеров шины и колесного диска.

d. Смазать борт шины и колесный диск.

е. Нажать педаль в половину хода.

f. Если борт шины не зашел на место, приподнять шину. Как только он зайдет на обод, опустить колесо и нажать педаль до конца. Струя воздуха произведет «взрывную накачку» и упростит посадку борта на диск.

g. Нажать на педаль в половину хода. Плавно довести давление шины до нормы.  Если давление превышает установленное производителем значение, следует нажать кнопку под манометром, чтобы постепенно снизить давление в шине до требуемого значения.

Внимание.

1) Несоблюдение требований безопасности может нанести серьезные травмы оператору. НЕЛЬЗЯ накачивать шину давлением выше 3,5 атм. (50 фунтов /дюйм2).

2) Если требуется накачать шину более высоким давлением, необходимо снять колесо с шиномонтажного станка и поместить в специальную защитную клетку. Нельзя накачивать шину давлением выше установленного производителем значения.

3) К выполнению данной операции допускаются только специалисты.

13. Перемещение станка

Перемещение станка производится с помощью вилочного погрузчика. Следует отключить электропитание и магистраль подачи сжатого воздуха, вставить вилы погрузчика под раму станка. Перевести станок на новое место работы и надежно закрепить его к полу. Новое место установки должно отвечать требованиям безопасности.

14. Техническое обслуживание

Внимание. К обслуживанию станка допускаются только специалисты. Отключить электропитание перед выполнением работ по обслуживанию станка:

1) отключить электропитание;

2) отключить подачу воздуха.

Порядок выполнения работы:

-После завершения рабочего дня очистить станок. Один раз в неделю очищать поворотный стол растворителем, смазывать направляющие и кулачки.

-Следующие операции технического обслуживания следует выполнять, по крайней мере, раз в месяц:

проверять уровень масла в лубрикаторе, при необходимости, открутить винт «Е», заполнить маслом SAE30, нажать педаль управления зажимными кулачками 5-6 раз, проверить наличие утечек в лубрикаторе. Необходимо проверить, что после двух нажатий педали в лубрикатор попадает капля масла. В противном случае, отрегулировать подачу масла поворотом отверткой винта «D».  Для длительной и надежной работы станка, регулярно выполнять обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Внимание. Перед выполнением обслуживания отключить станок от сети электропитания и магистрали подачи сжатого воздуха, нажать педаль устройства отрыва борта 3-4 раза, чтобы удалить воздух из системы станка.

Все поврежденные детали следует заменить на оригинальные запасные части.

Примечание. Через 20 дней после начала эксплуатации станка проверить подтянуть крепление кулачков винтами В. Рис17.

Примечание. Проверить натяжение ремня, если станок не развивает мощности.  Для этого снять левый кожух, открутив винты крепления.  Натянуть ремень с помощью регулировочных винтов на опоре электродвигателя. Рис.18.

Внимание. Отключить станок от источника электропитания и магистрали подачи сжатого воздуха.

Примечание. Отрегулировать положение монтажной пластины (Х) согласно рис.19, если вертикальная направляющая не фиксируется или монтажная головка в рабочем положении находится более чем в 2-3 мм от обода колеса.

Примечание. Для повышения надежности работы зажимных кулачков и лопатки устройства отрыва борта, необходимо следить за чистотой клапанных механизмов. Выполнить следующее:

1. Снять левый кожух, открутив два винта.

2.Открутить глушители шума клапанных механизмов (А), которые связаны с педалями управления зажимными кулачками и устройством для отрыва борта.

3. Очистить глушители шума сжатым воздухом или заменить их в случае повреждения  рекомендованными запасными частями. Рис. 20.

15. Таблица поиска и устранения неисправностей

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Поворотный стол вращается только в одном направлении или не вращается | Поврежден выключатель | Заменить |
|  | Поврежден ремень | Заменить |
|  | Неисправен электродвигатель | Проверить кабель или проводку; заменить электродвигатель в случае его повреждения |
| Задержка в срабатывании зажимных кулачков, поворотный стол не фиксируется | Утечки воздуха из воздухораспредельной магистрали | Проверить все компоненты воздухораспределительной магистрали |
|  | Возможно, не работает цилиндр привода кулачков | Заменить поршень цилиндра |
|  | Изношены зажимные кулачки | Заменить |
|  | Поломка шайб цилиндра | Заменить |
| Монтажная головка касается обода колеса во время работы | Пластина блокировки не отрегулирована или неисправна | Заменить или отрегулировать |
|  | Ослабло крепление кулачков, пластина блокировки не срабатывает | Затянуть винты, заменить пластину |
| Рукоятка устройства отрыва борта и педаль управления зажимными кулачками не возвращаются в исходное положение | Неисправна пружина привода педали | Заменить |
| Лопатка отрыва борта перемещается с трудом | Загрязнен глушитель шума | Заменить или очистить |
|  | Повреждена шайба цилиндра устройства отрыва борта | Заменить |
| Не перемещается рукоятка переключателя | Неправильно подключен компрессор | Подключить источник подачи сжатого воздуха и отрегулировать рабочее давление |
|  | Поврежден воздушный шланг | Проверить шланг, заменить поврежденный участок или соединения |
|  | Повреждены клапаны |  |

16. Деталировка шиномонтажного станка

| 201А-1 | СХ-201-010000-0 | Рама |
| --- | --- | --- |
| 221-2 | СZ-221-080000-0 | Передний кожух |
| 201-3 | СХ-201-020000-0 | Левый кожух |
| 4 | В-010-060101-0 | Шестигранный винт М6×10 |
| 5 | В-040-061412-1 | Плоская шайба Ф6×14×1,2 |
| 6 | В-014-080251-0 | Шестигранный винт М8×25 |
| 7 | В-010-080201-0 | Шестигранный винт М8×20 |
| 8 | В-040-061412-1 | Плоская шайба Ф6×14×1,2 |
| 200-9 | С-000-001020-0 | Резиновая опора |
| 221-10 | С-221-500000-0 | Резиновый буфер |
| 11 | В-027-060401-0 | Винт М6×40 |
| 12 | С-200-580000-0 | Монтажная лопатка |
| 200-13 | С-200-360000-0 | Пружина |
| 200-14 | С-200-510000-0 | Резиновая опора |
| 200-15 | С-200-470000-0 | Масленка |
| 16 | В-010-080201-0 | Шестигранный винт М8×20 |
| 17 | В-040-081715-1 | Плоская шайба Ф8×17×1,5 |

| 2011-101 | СХ-2011-250000-0 | Вертикальная колонна |
| --- | --- | --- |
| 221-186 | СХ-221-090200-0 | Крышка цилиндра блокировки Ф60 |
| 200-102 | СХ-200-190000-0 | Палец |
| 221-187 | S-000-052200-0 | Уплотнительное кольцо Ф52×2 |
| 103 | В-014-140351-0 | Шестигранный винт М14×35 |
| 188 | СХ-098-030000-0 | Палец приспособления «третья рука» |
| 104 | В-050-140000-0 | Пружинная шайба Ф14 |
| 189 | В-001-160001-1 | Контргайка М16×1,5 |
| 105 | СХ-200-140000-0 | Широкая шайба |
| 221-198 | С-221-400000-0 | Пружина для пластины блокировки |
| 200-106 | С-200-350000-0 | Регулировочная рукоятка |
| 107 | S-010-050004-0 | Быстросъемное соединение М5-Ф4 |
| 108 | S-000-030355-0 | Уплотнительное кольцо 30×3,55 |
| 109 | СХ-007-180600-0 | Седло пружины |
| 110 | С-007-180700-0 | Пружина |
| 111 | СХ-007-180800-0 | Шайба |
| 112 | В-055-300002-0 | Стопорное кольцо Ф30 |
| 113 | S-000-005200-0 | Уплотнительное кольцо Ф5,6×2 |
| 114 | СХ-098-080000-0 | Корпус пневматического стопора |
| 115 | В-010-060201-0 | Шестигранный винт М6×20 |
| 116 | С-298-480000-0 | Крышка пластины блокировки |
| 119 | В-010-100301-0 | Шестигранный винт М10×30 |
| 228-120 | С-228-490000-0 | Крышка вертикальной направляющей |
| 228-121 | С-200-390000-0 | Пружина вертикальной направляющей |
| 122 | С-098-090000-0 | Блок переключателя |
| 123 | В-017-040301-0 | Винт М4×30 |
| 124 | S-030-010414-2 | 2-позиционный 3-ходовой клапан |
| 127 | S-023-010801-0 | Глушитель 1/8” |
| 221-133 | СХ-221-160000-0 | Вертикальная направляющая |
| 221-134 | С-228-520000-0 | Буфер вертикальной направляющей |
| 135-3# | СW-113-020003-0 | Монтажная головка |
| 200-138 | СХ-200-150200-0 | Монтажный ролик |
| 200-139 | С-200-150100-3 | Монтажная головка 3# |
| 200-140 | С-200-150400-0 | Шестигранный палец |
| 141 | В-007-120161-0 | Шестигранный винт М12×16 |
| 136 | СХ-200-170000-0 | Плоская шайба монтажной головки |
| 137 | В-014-100251-0 | Шестигранный винт М10×25 |
| 098-148 |  | Пневматический стопор |
| 166 | В-001-100001-0 | Контргайка М10 |
| 2011-169 | СХ-298-22000-0 | Пластина блокировки 2011 |
| 2011-170 | СХ-211-1800000-0 | Поворотный рычаг 2011 |
| 178 | В-040-061210-1 | Плоская шайба Ф6 |
| 179 | В-050-060000-0 | Пружинная шайба Ф6 |
| 221-180 |  | Цилиндр блокировки в сборе |
| 221-182 | С-221-090100-0 | Поршень цилиндра блокировки |
| 221-183 | S-005-050065-0 | V-уплотнение 60×50×6,5 |
| 221-184 | S-000-005200-0 | Уплотнительное кольцо Ф5,6×2 |
| 185 | В-010-060551-0 | Шестигранный винт М6×55 |

| 221-201 | СХ-221-130000-0 | Поворотный стол 615 |
| --- | --- | --- |
| 202 | СХ-221-120300-0 | Направляющая пластина кулачка (дополнительное устройство) |
| 221А-203 | СХ-221-120000-А | Направляющая |
| 200-204 | С-200-570000-0 | Кулачок 200 |
| 205 | СХ-200-140000-0 | Широкая шайба поворотного стола |
| 206 | В-050-160000-0 | Пружинная шайба Ф16 |
| 207 | В-014-160401-0 | Шестигранный винт М16×40 |
| 208 | С-200-440000-0 | Крышка на поворотный стол |
| 221-209 | СХ-221-310000-0 | Соединительная тяга в сборе 615 |
| 221-210 | СХ-221-280000-0 | Квадратная пластина 615 |
| 211 | СХ-200-290000-0 | Шайба квадратной пластины |
| 212 | В-055-650001-0 | Стопорное кольцо Ф65 (вала) |
| 221А-214 | СХ-221-110000-А | Опора направляющей с пальцем 615А |
| 215 | В-040-122520-1 | Плоская шайба Ф12×25×2 |
| 216 | В-055-120001-0 | Стопорное кольцо Ф12 (вала) |
| 217 | В-014-120801-0 | Шестигранный винт М12×80 |
| 218 | В-046-122050-1 | Зубчатая блокировочная шайба Ф12×20,5×1 |
| 221А-237 | СW-104-021100-А | Поворотный стол в сборе 615А |
| 219 | В-040-123030-1 | Плоская шайба Ф12×30×3 |
| 200-220 | СХ-200-300000-0 | Втулка соединительной тяги |
| 221А-221 | СХ-221-110100-А | Опора направляющей кулачка без пальца 615А |
| 221-222 | С-221-100400-0 | Гайка соединительной тяги 393 |
| 221-223 | С-221-100200-0 | Шток цилиндра зажимного устройства 400 |
| 200-224 | С-200-100100-0 | Крышка цилиндра зажимного устройства без рукоятки |
| 225 | S-011-010808-0 | Соединение 1/8”-Ф8 |
| 226 | S-005-020075-0 | V-уплотнение 20×28×7,5 |
| 227 | S-000-063265-0 | Уплотнительное кольцо 63×2,65 |
| 200-228 | С-200-540000-0 | Поршень цилиндра зажимного устройства Ф70 |
| 229 | В-040-122520-1 | Плоская шайба Ф12×25×2 |
| 230 | В-004-120071-1 | Гайка М12×7×1,75 |
| 221-231 | С-221-100500-0 | Корпус цилиндра зажимного устройства 360 |
| 232 | S-000-019262-0 | Уплотнительное кольцо 20×2,65 |
| 200-233 | С-200-100300-0 | Крышка цилиндра зажимного устройства без рукоятки |
| 234 | S-018-010808-0 | Г-образное соединение 1/8-Ф8 |
| 235 | В-001-080001-0 | Контргайка М8 |
| 221-236 | CW-105-021101-0 | Цилиндр зажимного устройства в сборе |

| 200-13 | С-200-360000-0 | Пружина рукоятки устройства отрыва борта |
| --- | --- | --- |
| 200-301 | В-010-140301-0 | Шестигранный винт М14×30 |
| 302 | В-001-060001-0 | Контргайка М6 |
| 303 | S-018-010408-0 | Г-образное соединение ¼-Ф8 (90°) |
| 304 | В-004-160001-1 | Гайка М16×1,5 |
| 305 | В-040-162820-1 | Плоская шайба Ф16×28×2 |
| 306 | S-000-016265-0 | Уплотнительное кольцо Ф16×2,65 |
| 307 | S-000-020265-0 | Уплотнительное кольцо Ф20×2,65 |
| 200-308 | S-000-180500-0 | Уплотнительное кольцо 180×5 |
| 200-309 | СХ-200-050500-0 | Крышка цилиндра устройства отрыва борта |
| 200-310 | С-200-050100-0 | Шток поршня цилиндра |
| 311 | S-005-168115-0 | V-уплотнение 185×168×11,5 |
| 200-312 | С-200-050200-0 | Поршень цилиндра |
| 200-313 | СХ-200-050300-0 | Корпус цилиндра |
| 314 | В-010-060161-0 | Шестигранный винт М6×16 |
| 200-315 | СХ-200-070000-0 | Лопатка устройства отрыва борта |
| 316 | В-010-120901-0 | Шестигранный винт М12×90 |
| 317 | В-004-160001-1 | Контргайка М16×1,5 |
| 318 | U-006-000001-2 | Ремешок направляющей |
| 200-370 | С-200-070600-0 | Протектор лопатки устройства отрыва борта (дополнительно) |
| 319 | В-050-140000-0 | Пружинная шайба Ф14 |
| 320 | В-055-160001-0 | Стопорное кольцо Ф16 |
| 321 |  | Плоская шайба |
| 200-321 | S-000-175500-0 | Уплотнительное кольцо Ф173,4×5,3 |
| 200-322 | СХ-200-030000-0 | Рычаг устройства отрыва борта 200 |
| 200-323 | СХ-200-040000-0 | Палец рычага устройства отрыва борта |
| 200-324 | СХ-200-050600-0 | Втулка штока цилиндра |
| 325 | В-040-122520-1 | Плоская шайба Ф12×24×2 |
| 326 | В-001-120001-0 | Контргайка М12 |
| 327 | В-040-083030-1 | Плоская шайба Ф8×30×3 |
| 328 | В-050-080000-0 | Пружинная шайба Ф8 |
| 329 | В-014-080201-0 | Шестигранный винт М8×20 |
| 330 | S-011-010808-0 | Соединение 1/8-Ф8 |
| 200-334 | CW-108-020000-0 | Цилиндр устройства отрыва борта в сборе |
| 350 | CW-112-209800-0 | Клапан сброса давления (цилиндр) |
| 351 | S-012-010808-0 | Г-соединение 1/8-Ф8 (90°) |
| 352 | С-098-600200-0 | Крышка клапана сброса цилиндра |
| 353 | С-098-600400-0 | Уплотнение |
| 354 | С-098-600300-0 | Двустороннее уплотнительное кольцо |
| 355 | С-098-600100-0 | Корпус клапана сброса давления |
| 356 | S-023-010401-6 | Глушитель |
| 357 | S-010-010408-0 | Соединение ¼-Ф8 |

| 228-401 | СХ-228-060400-0 | Педаль реверсивного вращения |
| --- | --- | --- |
| 228-402 | СХ-228-060300-0 | 5-ходовой клапан (правый) |
| 228-404 | СХ-228-060200-0 | 5-ходовой клапан (левый) |
| 405 | В-055-120001-0 | Стопорное кольцо Ф12 |
| 406 | В-040-122520-1 | Плоская шайба Ф12×24×2 |
| 407 | В-024-040301-0 | Болт М4×30 |
| 408 | В-040-040000-1 | Плоская шайба Ф4 |
| 409 | В-001-040001-0 | Контргайка М4 |
| 410 | В-001-080001-0 | Контргайка М8 |
| 411 | В-040-081715-1 | Плоская шайба Ф8×17×1,2 |
| 200-412 | С-200-060100-0 | Соединительная тяга кулачка |
| 221-413 | С-221-060100-0 | Опора педального узла |
| 200-414 | С-200-380000-0 | Пружина педали |
| 200-415 | С-200-061500-0 | Кулачок |
| 200-416 | С-200-810000-0 | Пружина кулачка |
| 417 | В-010-060201-0 | Шестигранный винт М6×20 |
| 419 | CW-110-021100-А | 5-ходовой клапан |
| 420 | В-019-290121-0 | Болт-саморез ST2,9×12 |
| 200-421 | СХ-200-060500-0 | Кулачковая крышка |
| 422 | СW-110-020000-0 | 5-ходовой клапан цилиндра зажимного устройства |
| 423 | CW-110-020001-0 | 5-ходовой клапан цилиндра устройства отрыва борта |
| 200-424 | С-200-061400-0 | Крышка переключателя реверса |
| 425 | В-004-040001-0 | Гайка М4 |
| 200-426 | S-060-016000-1 | Переключатель реверса |
| 427 | В-010-060201-0 | Шестигранный винт М6×20 |
| 428 | В-040-061210-1 | Плоская шайба Ф6×12×1 |
| 429 | В-040-040000-1 | Плоская шайба Ф4 |
| 430 | В-024-040161-0 | Болт М4×30 |
| 200-431 | С-200-530000-0 | Соединительная тяга переключателя педали |
| 432 | В-001-060001-0 | Контргайка М8 |
| 433 | В-040-030000-1 | Плоская шайба Ф3 |
| 434 | В-017-030161-0 | Болт М3×18 |
| 200-435 | СХ-200-060600-0 | Соединительная тяга переключателя педали |
| 436 | В-001-080001-0 | Контргайка М8 |
| 437 | СХ-221-060700-0 | Передний вал педали |
| 438 | В-004-080001-0 | Гайка М8 |
| 439 | С-200-370000-0 | Пружина кручения педалей |
| 440 | В-010-080501-0 | Шестигранный болт М8×50 |
| 441 | В-010-080201-0 | Шестигранный болт М8×20 |
| 442 | S-012-010808-0 | Г-образное соединение 1/8-Ф8 |
| 445 | S-016-010808-2 | Тройник 1/8-2×Ф8 |
| 448 | В-007-180081-R | Шестигранный винт 1/8×8 |
| 200-449 | С-200-060901-0 | Корпус 5-ходового клапана |
| 200-451 | С-200-061100-0 | Крышка 5-ходового клапана |
| 452 | В-024-290121-0 | Болт-саморез ST2,9×16 |
| 453 | S-023-010801-0 | Глушитель 1/8” |
| 200-455 | СХ-200-061200-0 | Шток 5-ходового клапана |
| 200-456 | С-200-061000-0 | Проставка 5-ходового клапана |
| 457 | S-000-012400-0 | Уплотнительное кольцо 12×20×4 |
| 221А-458 | СХ-221-650000-А | Шток 5-ходового клапана |
| 459 |  | Силовой кабель |
| 616 |  | Кабель электродвигателя |
| 203А-408 | СW-109-020300-А | 4 педали в сборе 203А |

| 200-501 | С-300-320302-0 | Нижняя крышка редуктора |
| --- | --- | --- |
| 502 | S-040-030204-0 | Подшипник 30204 |
| 503 | S-005-020080-1 | Уплотнение Ф20×35×8 |
| 200-504 | С-200-320500-0 | Ременный шкив |
| 505 | В-014-080251-0 | Шестигранный болт М8×25 |
| 506 | В-065-006020-0 | Шпонка 6×20 |
| 200-507 | С-200-320400-0 | Червяк |
| 508 | S-040-006010-0 | Подшипник 6010 |
| 512 | В-014-100551-0 | Шестигранный болт М10×55 |
| 513 | В-050-100000-0 | Пружинная шайба Ф10 |
| 200-514 | В-060-006020-0 | Штифт 6×20 |
| 515 | В-040-102020-1 | Плоская шайба Ф10×20×2 |
| 516 | В-010-060201-0 | Болт М6×20 |
| 517 | В-040-061412-1 | Плоская шайба Ф6×14×1,2 |
| 200-518 | С-300-320301-0 | Крышка редуктора |
| 521 | S-000-027310-0 | Уплотнительное кольцо Ф27,8×3,1 |
| 200-522 | С-200-320700-0 | Уплотнение |
| 523 | В-001-060001-0 | Контргайка М6 |
| 524 | В-050-080000-0 | Пружинная шайба М8 |
| 525 | В-040-083030-1 | Плоская шайба Ф8×30×3 |
| 300А-526 | СW-107-030001-А | Редуктор в сборе |
| 527 | S-040-006028-0 | Подшипник 6208 |
| 300А-528 | С-300-320100-0 | Шестерня /вал |

| 200-504 | С-200-320500-0 | Шкив вала |
| --- | --- | --- |
| 601-МС | S-050-220110-5 | Эл-двигатель 220В/50Гц |
| 601-МY | S-050-230075-0 | Эл-двигатель 220В |
| 200-602 | СХ-200-330000-0 | Шкив эл-двигателя |
| 603 | В-007-080121-0 | Шестигранный болт М8×12 |
| 604 | S-042-000686-0 | Ремень станка А-28 |
| 605 | В-014-080651-0 | Шестигранный винт М8×65 |
| 606 | В-040-083030-1 | Плоская шайба Ф8×30×3 |
| 607-80 | S-063-008000-0 | Конденсатор 80мкФ, 110В |
| 607-50 | S-063-005000-0 | Конденсатор 50мкФ, 220D |
| 608 | В-040-102020-1 | Плоская шайба Ф10×20×2 |
| 609 | В-050-100000-0 | Пружинная шайба Ф10 |
| 610 | В-014-100251-0 | Шестигранный винт М10×25 |
| 611 | В-014-080351-0 | Шестигранный винт М8×35 |
| 612 | В-004-080001-0 | Гайка М8 |
| 613 | В-040-082220-1 | Плоская шайба Ф8×22×2 |
| 614 | С-200-560000-0 | Резиновая шайба эл-двигателя |
| 200-615 | СХ-200-340000-2 | Опора эл-двигателя |
| 616 | СZ-000-205150-0 | Кабель эл-двигателя 5×1,0 |
| 617 | В-050-080000-0 | Пружинная шайба Ф8 |
| 200-618 | С-200-560000-0 | Резиновая шайба эл-двигателя |

| 221А-А52 | С-221-700000-А | Измеритель давления Ф60 |
| --- | --- | --- |
| 221А-А53 | С-221-690300-А | Кнопка |
| 221А-А54 | С-221-690400-А | Пружина кнопки |
| 221А-А55 | С-221-690100-А | Клапан |
| 221А-А56 | В-007-180081-R | Шестигранный винт 1/8×8 |
| А58 | S-000-004200-0 | Уплотнительное кольцо 4×2 |
| 221А-А59 | С-221-690200-А | Ось кнопки |
| А60 | S-038-000020-0 | Манометр 10кг |
| 221А-А61 | С-221-680000-А | Опора |
| А62 | S-010-010808-0 | Соединение 1/8-Ф8 |
| А63 | В-017-040301-0 | Винт М4×30 |
| 221А-А64 | СХ-221-710000-А | Кронштейн манометра воздуха |
| А65 | В-010-060161-0 | Шестигранный винт М6×16 |
| А37 | СХ-001-000001-0 | Шланг 1,5м со штуцером |
| А38 |  | Шланг 12×8 |
| А39 |  | Шланг 12×8 |
| 221А-А40 | СW-118-022100-0 | Устройство для подкачки шин |

| 801 | S-033-200002-1 | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 802 | S-025-000050-0 | Форсунка |
| 803 | S-018-010408-0 | Г-образное соединение (90°) |
| 804 | S-033-200002-2 | Лубрикатор |
| 806 | S-015-010408-2 | Тройник 2×1/4-Ф8 |
| 810 | CW-114-02005-0 | Лубрикатор в сборе |

| 221А-А08 | СХ-221-430100-А | Поворотный корпус клапана А |
| --- | --- | --- |
| А04 | S-015-000008-3 | Тройник 3×Ф8 |
| А41 | S-011-010808-0 | Соединение 1/8-Ф8 |
| А42 | S-000-089200-0 | Уплотнительное кольцо Ф89×2 |
| А43 | S-000-062280-2 | Уплотнительное кольцо Ф62×2,8 |
| А44 | В-010-060201-0 | Шестигранный винт М6×20 |
| А46 | S-015-010808-2 | Тройник 1/8-2×Ф8 |
| А48 | В-007-040061-0 | Шестигранный винт М4×6 |
| 221А-А49 | СХ-221-430200-А | Поворотный корпус клапана А |
| 221А-А71 | СW-106-022102-А | Распределительный клапан версии А в сборе |

| А14 | В-010-060301-0 | Шестигранный винт М6×30 |
| --- | --- | --- |
| А15 | С-221-600500-А | Выпускной клапан |
| А16 | С-221-600700-А | Резиновая шайба |
| А17 | В-010-060301-0 | Шестигранный болт М6×30 |
| А18 | С-221-600600-А | Крышка выпускного клапана |
| А19 | В-001-060001-0 | Контргайка М6 |
| А21 | S-012-010408-0 | Г-образное соединение ¼-Ф8 |
| А22 | СХ-221-600800-А | Опора выпускного клапана |
| А23 | В-001-060001-0 | Контргайка М6 |
| А24 | В-010-060161-0 | Шестигранный болт М6×16 |
| А25 | S-030-010450-0 | Обратный клапан (EPCVB 8-01) 1/8-2×Ф8 |
| А66 | В-001-100001-0 | Контргайка М10 |
| А67 | В-040-102020-1 | Плоская шайба Ф10×20×2 |
| А68 | СХ-221-620300-А | Пружинная опора |
| А69 | С-201-670000-А | Пружина ограничителя |
| А70 | В-010-100601-0 | Шестигранный болт М10×60 |
| А80 | С-221-601000-А | Резиновый буфер Ф18×34×2 |
| А82 | S-000-01625-0 | Уплотнительное кольцо Ф16×2,65 |
| А83 | С-221-720000-А | Защитное кольцо |
| А84 | С-221-601100-А | Металлический шланг |
| А86 | S-030-010400-0 | Сливной вентиль |
| А87 | В-014-100251-0 | Шестигранный болт М10×25 |
| А88 | СХ-221-610000-А | Воздушный ресивер в сборе |
| А89 | S-030-030800-0 | Предохранительный клапан |
| 221А-А90 | СW-112-022101-0 | Выпускной клапан в сборе |
| 221А-А91 | СХ-221-61050-А | Нижний соединитель ресивера |
| 221А-А92 | СХ-221-610600-А | Верхний соединитель ресивера |

| F9801 | CX-098-020000-0 | Правый рычаг |
| --- | --- | --- |
| F9802 | B-024-050101-1 | Винт М5×10 |
| F9803 | S-030-010414-1 | Пневматический клапан |
| F9804 | CX-005-200000-0 | Нижняя пластина переключателя подъема |
| F9805 | B-017-040161-0 | Винт М4×16 |
| F9806 | B-017-040301-0 | Винт М4×30 |
| F9807 | В-007-100121-0 | Шестигранный болт М10×12 |
| F9808 |  | Уплотнительное кольцо |
| F9809 | S-010-050004-0 | Соединение М5-Ф4 |
| F9810 | B-010-050161-0 | Шестигранный винт М5×16 |
| F9813 | S-012-010406-0 | Г-образное соединение ¼-Ф6 |
| F9814 | B-004-040001-1 | Гайка М4 |
| F9815 | S-030-010818-0 | Клапан управления подъемом |
| F9816 | S-023-010801-6 | Глушитель |
| F9817 | S-012-010406-0 | Г-образное соединение ¼-Ф6 |
| F9818 | S-013-104206-0 | Тройник 2×Ф6-Ф4 |
| F9820 | S-017-010806-2 | Тройник 1/8-2×Ф6 |
| F9823 | C-007-181000-0 | Защитная крышка клапана управления |
| F9827 | CA-005-209800-2 | Правый цилиндр в сборе |
| F9828 | S-012-010406-0 | Г-образное соединение ¼-Ф6 |
| F9829 | CX-098-040000-0 | Кронштейн прижимного ролика |
| F9830 | C-098-060100-0 | Прижимной ролик 1 |
| F9831 | B-055-300002-0 | Стопорное кольцо Ф30 |
| F9832 | CX-098-050000-0 | Вал прижимного ролика |
| F9833 | C-098-060200-0 | Прижимной ролик 2 |

# Text boxes

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.6

Рис.7

Рис.11

Рис.12

Штуцер манометра

Фиксатор

Вентиль клапана

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Рис.19

Рис.18

Рис.17

Рис.20

523

502

200-522

527

200-518

517

516

515

513

512

17. Электросхема

1 фазное напряжение

3 фазное напряжение

Манометр

Пневмоцилиндр зажимного устройства

220В 50/60Гц

110В 50/60Гц

Лубрикатор

18. Схема подачи сжатого воздуха

Положение

Контакт №

Положение контактов

4 Ручное управление клапаном

4 Ручное управление клапаном

Пневмоцилиндр подъема-опускания «третьей руки»

Пневмоцилиндр блокировки горизонт. кронштейна

Ресивер

1 Педаль

Накачка шины

1 Педаль

Пневмоцилиндр лопатки устройства отрыва борта шины

1 Педаль

Редукционный клапан

Магистраль подачи сж. воздуха

Воздушный фильтр